Projekt budowlany

NAZWA OBIEKTU:

Termomodernizacja budynków

Biblioteki oraz Urzędu Gminy w Gidlach

Roboty budowlane

ADRES OBIEKTU :

Gidle ul. Pławińska 22

INWESTOR:

Urząd Gminy Gidle

Radomsko, czerwiec 2006

- PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy i Biblioteki w Gidlach przy ul. Pławińskiej 22.

- PODSTAWY OPRACOWANIA:

- inwentaryzacja obiektu

- audyt energetyczny budynków

- uzgodnienia z Inwestorem dotyczące projektowanego zakresu robót

- ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- projekt zagospodarowania działki

- opis techniczny

- część rysunkowa

SPIS TREŚCI

- Opis techniczny

- Cześć rysunkowa

Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania działki

Rys. nr 2. Schemat rozmieszczanie płyt termoizolacyjnych

Rys. nr 3. Rozmieszczenie łączników mechanicznych

Rys. nr 4. Detal wzmocnienia naroży i ościeży okiennych

Rys. nr 5. Detal dolnej krawędzi ocieplenia

Rys. nr 6. Detal ocieplenia naroża wklęsłego

Rys. nr 7. Detal ocieplenia naroża wypukłego

Rys. nr 8. Detal ocieplenia nadproża okiennego i drzwiowego

Rys. nr 9. Detal ocieplenia ościeża okiennego i drzwiowego

Rys. nr 10. Detal ocieplenia i obróbki blacharskiej podokiennika

Rys. nr 11. Detal połączenia ocieplenia z dachem

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

- Lokalizacja: 	Gidle, ul. Pławińska 22, nr ewid. działki

- Inwestor: 		Urząd Gminy Gidle, ul. Pławińska 22

- Istniejący stan zagospodarowania działki: działka zabudowana - istniejąca zabudowa  obejmująca  budynki  Urzędu  Gminy, Biblioteki i inne, ogrodzona. Istniejące wjazdy na teren działki od strony ulicy Pławińskiej. Budynek Urzędu Gminy usytuowany                      w centralnej części działki. Budynek biblioteki w postaci oficyny przylegającej do zachodniej granicy działki. Teren działki płaski. Uzbrojenie terenu - istniejące przyłącza energetyczne i wod-kan.

- Projektowane zagospodarowanie działki:

a)	termomodernizacja istniejących budynków Urzędu Gminy i biblioteki.

b)	wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy

- Teren i działka nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6.	Warunki klimatyczne

- strefa klimatyczna III

- strefa wiatrowa I

- strefa śniegowa I

- strefa gruntowa II

- OPIS TECHNICZNY

  - LOKALIZACJA OBIEKTU

Obiekt: 	Termomodernizacja istniejących budynków Urzędu Gminy i biblioteki.

Lokalizacja: 	Obiekt jest zlokalizowany w Gidiach na działce nr ewid. przy ulicy Pławińskiej 22

- CHARAKTERYSTYKA BUDYNKÓW

Budynek Urzędu Gminy - wolnostojący, dwukondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem. Konstrukcja tradycyjna: ściany murowane, stropy żelbetowe i drewniane, dach o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu z blachy.

Budynek Biblioteki - przylegający do zachodniej granicy działki, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Konstrukcja tradycyjna: ściany murowane, stropy drewniane, dach o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu z papy.

- ZAKRES ROBÓT TERMOMODERNIZACYJNYCH I BUDOWLANO-REMONTOWYCH

BUDYNEK URZĘDU GMINY

-	wymiona stolarki okiennej i drzwiowej - okna z profili PCV np. w systemie REHAU, okucia WINKHAUS, szyby zespolone o współczynniku U = 1,1 zgodnie                                z zestawieniem stolarki.

Drzwi zewnętrzne: z profili PCV lub z profili aluminiowych - profil ciepły.

Na parterze okna i drzwi przeciwwłamaniowe.

- docieplenie stropu nad I piętrem matami z wełny mineralnej gr. 12 cm na warstwie folii paroizolacyjnej

- wykonanie  wyprawy elewacyjnej z gotowych mieszanek tynkarskich

- naprawa posadzek na balkonach z wykonaniem nowych izolacji przeciwwilgociowych z papy termozgrzewalnej

- wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku od strony północnej

BUDYNEK BIBLIOTEKI

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - okna z profili PCV np. w systemie REHAU, okucia WINKHAUS, szyby zespolone o współczynniku U = 1,1 zgodnie                                z zestawieniem stolarki.

Drzwi zewnętrzne: z profili PCV lub z profili aluminiowych - profil ciepły.

- docieplenie stropu nad parterem matami z wełny mineralnej gr. 14 cm na warstwie folii paroizolacyjnej

- docieplenie ścian zewnętrznych - docieplenie metodą lekką mokrą zgodnie                          z instrukcją ITB nr 530/94 np. w systemie BOUX, ATLAS lub KABE: styropian samogasnący FS15 gr. 13 cm, klejony do oczyszczonego i zagruntowanego podłoża               z dodatkowym mocowaniem łącznikami rozporowymi, podkład tynkarski wzmocniony siatką zbrojącą z włókna szklanego, warstwa fakturowa z masy tynkarskiej mineralnej.

Szczegółowe rozwiązania elementów systemu docieplenia wg części rysunkowej.

UWAGI  KOŃCOWE

  - Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać odpowiednie atesty i spełniać wymagania obowiązujących norm.

  - Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami                             i warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz z zasadami sztuki budowlanej.

  - Ewentualne zmiany w realizacji obiektu w stosunku do rozwiązań przyjętych w projekcie technicznym należy uzgodnić z projektantem.

  - Roboty budowlane i montażowe i instalacyjne należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.