PROJEKT BUDOWLANY

/INWENTARYZACJA/

OBIEKT:		BUDYNEK ŚWIETLICY

ADRES:		GOWARZÓW, dz. nr 109 Gmina GIDLE

INWESTOR: 	GMINA GIDLE

Radomsko, styczeń 2006r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek świetlicy zbudowany został jako murowany, wolnostojący z dachem drewnianym pokrytym papą. Ściany zewnętrzne budynku wykonano o grubości 51 i 42cm.

Istniejący budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną. Budynek nie jest ocieplony. Dach wykonany jest jako drewniany, kryty papą. Od spodu dachu do krokwi przybita jest podbitka z płyty pilśniowej. W pomieszczeniach zaplecza, korytarza i kotłowni wykonano stropodach żelbetowy gr 10 cm, posadzkę stanowi wylewka betonowa. W sali zabaw i na scenie podłoga wykonana jest z desek struganych ułożonych na legarach. Do pomieszczenia świetlicy prowadzą dwa wejścia zlokalizowane obok sceny.

Planowany zakres remontu zakłada wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną na całym budynku. Po demontażu podsufitki planuje się wykonanie izolacji cieplnej dachu drewnianego wełną mineralną od dołu wspartą na stelażu z listew, wykonanie sufitu podwieszanego na stelażu w sali zabaw i nad sceną. Przed przystąpieniem do ocieplenia budynku należy wykonać ścianki sanitariatów oraz wyprowadzić z nich wentylację na zewnątrz ściany szczytowej.                     W pomieszczeniach tych zamontować urządzenia sanitarne w postaci umywalek i muszli ustępowych wraz z włączeniem do kanalizacji. Pomieszczenia te zostaną wyłożone płytkami na ścianach i podłogach. Wymieniona będzie część instalacji oświetleniowej (w sali zabaw i nad sceną). W sali zabaw zostanie ułożona wykładzina i pomalowane ściany.

Na elewacji frontowej wymienione zostaną drzwi zewnętrzne (z zamurowaniem części otworu) oraz wymienione zostaną dwa okna. Nad wejściami do budynku wykonane zostaną zadaszenia szt. 2 o konstrukcji stalowej, dł.. 2,0 i głębokości 1,20 pokryte płytą poliwęglanową. Istniejące schody zewnętrzne zostaną rozburzone i wykonane nowe. Budynek zostanie ocieplony styropianem gr. 10 cm, z położeniem wyprawy elewacyjnej cienkościennej.

W budynku zostanie wykonana nowa instalacja C.O. zasilana z pieca na eko-groszek. Wokół budynku planuje się nasadzenie krzewów i ogrodzenie terenu.

Dane techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 216,2m2

- powierzchnia użytkowa 196,3m2

- kubatura 1079,6m3