Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

IZP.271.1.22.2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz serwera i sprzętu sieciowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” zgodnie z warunkami zapytania ofertowego.

Część I - Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych

Stacja robocza (komputer+monitor) – 15 szt

Komputery muszą spełniać minimalne parametry techniczno-użytkowe:

|  | Opis parametrów |
| --- | --- |
| Typ: | Fabrycznie nowy komputer stacjonarny, obudowa mini tower, tower lub SFF |
| Procesor: | Procesor 64-bit o min. 6 rdzeniach fizycznych 12 wątkach logicznych, taktowany zegarem co najmniej 2,5 GHz z pamięcią cache co najmniej 12 MB osiągający jednocześnie w teście PassMark CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/desktop.html) co najmniej 17210 punktów (test nie wcześniejszy jak z 8 listopada 2022 roku) |
| Pamięć RAM: | DDR4 16 GB z możliwością rozbudowy do min. 64 GB |
| Dysk | Dysk SSD M.2 PCIe 256GB Możliwość montażu dodatkowych dysków SATA |
| Karta graficzna: | Grafika zintegrowana z procesorem |
| Wbudowane napędy | Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer |
| Multimedia: | Karta dźwiękowa zintegrowana |
| Łączność | Wbudowana karta WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac) lub WiFi 6 Moduł łączności Bluetooth Zintegrowana gigabitowa karta LAN |
| Złącza – panel przedni | USB-2.0 – 2szt USB 3.2 Gen 1. – 2szt Wejście mikrofonowe/Wyjście słuchawkowe |
| Złącza – panel tylni | USB-2.0 – 2szt USB 3.2 Gen 1. – 2szt Wejście mikrofonowe/Wyjście słuchawkowe RJ45 (LAN - Gb/s) – 1szt VGA (D-sub)) 1szt HDMI - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |
| Porty wewnętrzne (wolne) | PCI-e x16 - 1 szt. PCI-e x1 - 2 szt. SATA III - 2 szt. Kieszeń wewnętrzna 3,5"/2,5" - 1 szt. |
| Certyfikaty i standardy: | CE dla oferowanego komputera. |
| Bezpieczeństwo: | Wbudowany moduł TPM |
| Warunki gwarancji: | Minimum 36 miesięcy Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta |
| Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta lub na stronie internetowej producenta oferowanego komputera po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera |
| Klawiatura | Przewodowa– brandowana marką dostarczanego komputera |
| Mysz | Przewodowa – brandowana marką dostarczanego komputera |
| System operacyjny | Fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu, zainstalowany przez producenta system operacyjny 64-bitowy w polskiej wersji językowej Windows 10 Professional z możliwością upgradu do Windows 11 PRO lub system operacyjny Windows 11 PRO lub równoważny Warunki równoważności: System powinien pozwalać na instalację i uruchomienie oprogramowania MS Teams oraz pakietu biurowego MS Office oraz umożliwiać pracę w domenie sieciowej Windows Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji autentyczności legalności systemu operacyjnego poprzez infolinię producenta oprogramowania, która udzieli informacji czy dany klucz licencyjny jest oryginalny. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji |
| Dołączone oprogramowanie | Partycja Recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający |
| Dodatkowe wymagania | Dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na polski rynek. Oferent jest zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu z podaniem producenta, typu i modelu wraz z kodem producenta wskazanego produktu |

Minimalne parametry Monitora

| Nazwa własności | Parametry - cechy |
| --- | --- |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Rodzaj matrycy | LED, IPS |
| Typ ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 75 Hz |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 100 000 000:1 |
| Kąt widzenia w poziomie i pionie | 178 stopni |
| Złącza | VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. Wejście audio - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |
| Głośniki | Tak Moc min 2x2W |
| Kolor | Czarny |
| Dołączone akcesoria | Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Kabel zasilający Kabel audio Kabel VGA |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |
| Dodatkowe wymagania | Oferent jest zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu z podaniem producenta, typu i modelu wraz z kodem producenta wskazanego produktu |

Urządzenia wielofunkcyjne – 2szt

Minimalne parametry Urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych:

| Nazwa własności | Parametry - cechy |
| --- | --- |
| Technologia druku | Laserowa, monochromatyczna |
| Maksymalna gramatura papieru | 230 g/m² |
| Obsługiwane formaty nośników | A4,A5, A6, Letter Formaty niestandardowe |
| Rodzaje podajników papieru | Kasetowy + tacka |
| Podajnik papieru | 250 arkuszy |
| Liczba podajników papieru | 2 |
| Szybkość druku w mono | do 34 str./min |
| Maksymalna rozdzielczość druku | 2400 x 600 dpi |
| Drukowanie dokumentów poufnych | Tak |
| Druk dwustronny (dupleks) | Automatyczny |
| Funkcja faksu | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 dpi |
| Maksymalny format skanu | A4 |
| Szybkość kopiowania | do 34 str./min |
| Podajnik dokumentów skanera | Tak (ADF) |
| Skanowanie bezpośrednio do e-mail | Tak |
| Wyświetlacz | Wbudowany |
| Interfejsy | USB Wi-Fi LAN (Ethernet) AirPrint RJ-11 |
| Dodatkowe informacje | Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający Kabel telefoniczny |
| Toner startowy | Tak - czarny |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |
| Dodatkowe wymagania | Oferent jest zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu z podaniem producenta, typu i modelu wraz z kodem producenta wskazanego produktu |

Część II - Zakup serwera i urządzeń sieciowych

Uwaga: oferent jest zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu z podaniem producenta, typu i modelu

Serwer – 1 szt

Minimalne parametry serwera

|  | Opis parametrów |
| --- | --- |
| Typ: | Fabrycznie nowy serwer w obudowie umożliwiającej montaż w szafie rack (szyny montażowe w komplecie) Uwaga: serwer będzie zamontowany w oferowanej szafie instalacyjnej |
| Procesor: | Procesor o min. 12 rdzeniach fizycznych 24 wątkach logicznych, taktowany zegarem co najmniej 2,1 GHz osiągający jednocześnie w teście PassMark CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) co najmniej 23589 punktów (test nie wcześniejszy jak z 8 listopada 2022 roku) |
| Pamięć RAM: | 32 GB |
| Dysk | Dysk SSD 2x960GB |
| Kontroler RAID | 0,1,10,5,6 |
| Karta graficzna: | Grafika zintegrowana z procesorem |
| Łączność | Zintegrowana minimum 2x karta LAN (Gb/s) |
| Zasilanie | 2 zasilacze redundantne |
| Gwarancja | 3 lata serwisu Door-2-Door lub 3 lata w miejscu instalacji NBD |
| Narządzie do zdalnego zarządzania serwerem | np. iDRAG , iLO |
| Oprogramowanie do serwera | System operacyjny serwera + licencje CAL user w ilości 30szt (Windows Server Standard 2022 PL lub równoważny) - licencja bezterminowa Kryteria równoważności: taka sama funkcjonalność, wydajność i architektura oraz obsługa Active Directory) |

Szafa stojąca instalacyjna 19” RACK – 1 szt

(do samodzielnego montażu z dostarczonych elementów składowych)

| Nazwa własności | Parametry - cechy |
| --- | --- |
| Ilość pól montażowych | 37U |
| Szer. x głęb. x wys. | 600mm x 800mm x 1876mm |
| Panel podłogowy | 4 kółka z hamulcem + regulowane nóżki |
| Panel wentylacyjny | 4 wentylatory 230V w górnej obudowie, |
| Wyświetlacz LCD | Wbudowany wyświetlacz pokazujący temperaturę wewnątrz szafy , czas i status pracy wentylatorów |
| Rodzaj drzwi: | Przednie - Szyba hartowana, Tylnie – Stalowe |
| Wyposażenie dodatkowe | 2 półki z montażem czteropunktowym na maksymalną głębokość szafy (stelaża montażowego) 1x listwa zasilająca z wyłącznikiem 9 gniazd 230V 16A (1U – do montażu w szafie RACK) – przewód zasilający 3m |
| Kolor | Czarny |
| W zestawie: | Akcesoria do mocowania, zamek drzwi przednich i tylnych, dwa zamki paneli bocznych, komplet śrub M6 do montażu szafy i dołączonych elementów wyposażenia szafy |
| Gwarancja producenta | Minimum 24 miesiące |

Minimalne parametry przełącznika sieciowego 48 port -  zarządzalny – 1szt

CRS354-48G-4S+2Q+RM lub równoważny

| Nazwa własności | Parametry - cechy |
| --- | --- |
| Interfejsy | 2x sloty 40Gb/s QSFP+ 4x sloty 10Gb/s SFP+ 48x portów gigabitowych 10/100/1000Mb/s 1x port Fast Ethernet 10/100Mb/s 1x serial port RJ45 |
| Zasilanie | 2x wbudowane zasilacze redundantne |
| Całkowita nieblokująca przepustowość | min. 168 Gb/s, |
| zdolność przełączania | min. 336 Gb/s |
| szybkość przesyłania | min. 235 Mp/s. |
| Pamięć RAM | 64MB |
| Taktowanie wbudowanego procesora | 650MHz |
| Dołączone akcesoria | 2x kable zasilające IEC, zestaw śrubek i nóżek, uszy do montażu w szafie Rack, wsporniki do prowadzenia kabli |
| Gwarancja producenta | Minimum 12 miesięcy |

Minimalne parametry przełącznika niezarządzalnego 16 port – 1szt

W metalowej obudowie z możliwością montażu w szafie Rack

| Nazwa własności | Parametry - cechy |
| --- | --- |
| Interfejsy | 16x portów gigabitowych 10/100/1000Mb/s Auto-Negotiation RJ45 ports supporting Auto MDI/MDIX |
| Wydajność przełączania | 32 Gb/s |
| Szybkość przekierowań pakietów | 23,8 Mp/s |
| Tablica adresów MAC | 8K |
| Standardy i protokoły | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x |
| Gwarancja producenta | Minimum 24 miesiące |

Minimalne parametry przełącznika niezarządzalnego 8 port – 10szt

W metalowej obudowie z możliwością montażu do podłoża

| Nazwa własności | Parametry - cechy |
| --- | --- |
| Interfejsy | 8x portów gigabitowych 10/100/1000Mb/s Auto-Negotiation RJ45 ports supporting Auto MDI/MDIX |
| Wydajność przełączania | 16 Gb/s |
| Tablica adresów MAC | 4K |
| Standardy i protokoły | IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast EthernetIEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.1p oraz DSCP priority tagsJumbo Frame Support (9,000) |
| Gwarancja producenta | Minimum 24 miesiące |

Router – 2 szt

RB2011UiAS-RM lub równoważny

W metalowej obudowie z możliwością montażu w szafie Rack

| Nazwa własności | Parametry - cechy |
| --- | --- |
| Interfejsy | 5x portów gigabitowych 10/100/1000Mb/s LAN 5x portów fast ethernetowych 10/100Mb/s LAN 1x USB 2.0 1xport SFP |
| Pamięć RAM | 128MB |
| Wejście POE | 1 port |
| Wyjście POE | 1 port |
| Gwarancja producenta | Minimum 12 miesięcy |

Minimalne parametry zasilacza awaryjnego UPS – 1szt

Możliwość montowania w szafie Rack

| Nazwa własności | Parametry - cechy |
| --- | --- |
| Moc pozorna | 3000VA |
| Moc skuteczna | 2700W |
| Topologia | Line Interactive |
| Gniazda | 8x IEC C13, 1x IEC C19, RJ-11/RJ-45 (in/out) |
| Kształt napięcia wyjściowego | Sinusoidalny |
| Układ stabilizacji napięcia | AVR |
| Port komunikacyjny | USB, RS 232 |
| Czas przełączania | 2-6ms |
| Dodatkowe funkcje | wbudowany wyświetlacz LCD sygnalizacja błędów na wyświetlaczu LCD inteligentne sterowanie wentylatora programowalne złącze zasilania funkcja awaryjnego wyłączania zasilania |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający, Kabel USB, Oprogramowanie, Zestaw montażowy, Kabel RS-232, Wtyczka EPO |
| Gwarancja producenta | Minimum 24 miesiące |